## Slide 1: VHDLによる平方根の計算
A-2班 15173009 加藤 大登
15173046 久朗津 宏樹
15173088 佐藤 竜郎
15173091 髙田 大樹

## Slide 2: 最終目標
平方根の計算
入力 … 16bitの整数 (0~65535)
出力 … 整数部分8bit,小数部分8bitの数
平方なため半分の8bitで足りる

## Slide 3: 計算例
入力 出力
0000 0000 0000 0100 (4) ⇒ 0000 0010 0000 0000 (2)
0010 0111 0001 0000 (10000) ⇒ 0110 0100 0000 0000 (100)
0000 0011 1110 1000 (1000) ⇒ 0001 1111 1001 1111 (31.622...)

## Slide 4
作成した模式図
作成するコンポーネント
信号線・入出力の関係を表記

## Slide 5
◎命令の仕様(一部)
HALT：0000 （なし） 終了
LD① ：0001 レジスタA レジスタB レジスタBの内容をレジスタAにコピー
LD② ：0010 レジスタA メモリアドレス メモリアドレスの内容をレジスタAにコピー
LAD ：0011 レジスタA メモリアドレス メモリアドレスのアドレス値をレジスタAにコピー
STR ：0100 レジスタA メモリアドレス レジスタAの内容をメモリアドレスの場所にコピー（注意！）
ADD ：0101 レジスタA レジスタB レジスタA＋レジスタBの答えをレジスタAに入れる FFFFを超えるならフラグOを1にする

## Slide 6: VHDLによる記述
パッケージ呼び出し … 先頭に必ず記入
エンティティ … エンティティ名・ポート宣言
アーキテクチャ…内部の動作を記述する
この3つから構成される

## Slide 7: シミュレーション例
ラッチが1かつクロックが立ち上がったとき、入力選択信号が0ならバスCの内容を保存する
同様に、入力選択信号が1ならメモリの内容を保存する

## Slide 8: プログラム例
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity bB is
port(S_GRB, S_PR_F, S_MAR_F, S_MDR_F : in std_logic_vector(15 downto 0);
addr : in std_logic_vector(7 downto 0);
S_s_ctl : in std_logic_vector(4 downto 0);
S_BUS_B : out std_logic_vector(15 downto 0));
end bB;
architecture BEHAVIOR of bB is
begin
S_BUS_B <= S_GRB when S_s_ctl = "10000"
else S_PR_F when S_s_ctl = "01000"
else S_MAR_F when S_s_ctl = "00100"
else S_MDR_F when S_s_ctl = "00010"
else "00000000" & addr when S_s_ctl = "00001"
else "XXXXXXXXXXXXXXXX";
end BEHAVIOR;
パッケージ
先頭で呼び出す必要がある
他言語のように宣言を行う
ビット数も決める
入出力を分ける
回路の本体・構造や動作について記述する
制御信号に従い選択し、ALUに送っている

## Slide 9: 進行状況・今後
・各コンポーネントの作成はほぼ完了
・コンポーネントを結合する部分のシミュレーションが未完了
・今後は上記の作成と回路上での実装